## Slide 1
课程的主要内容
电工电子技术----研究电工技术和电子技术的理论及其应用的科学技术。
电工电子技术（电工学）
电工技术
电子技术
模 拟 电 子 技 术
数字电子技术
门电路和组合逻辑电路
20章
触发器和时序电路
21章
分立
集成
电路分析基础
磁 路 与 电 机
直流电路分析
1-2章
交流电路分析
4-5章
形似
神异
硬件控制
软件控制
磁路和变压器
6章
机电接触器控制
10章
应用
交流电动机
7章
应用
可编程控制器与应用
11章
二极管和晶体管
14章
基本放大电路
15章
电子电路中的反馈
17章
集成运算放大器
16章
直流稳压电源
18章
电工电子技术
快速发展的原因：电能易转换、传输、控制。
发展现状与趋势：

## Slide 3
第1章 电路的基本概念与基本定律
1.1 电路的作用与组成部分
1.2 电路模型
1.3 电压和电流的参考方向
1.4 欧姆定律
1.5 电源有载工作、开路与短路（电源的工作状态）
1.6 基尔霍夫定律
1.7 电路中电位的概念及计算
电路：电工技术和电子技术的基础；为学习电子电路、电机电路及控制与测量电路打基础。
本章内容：分析与设计电路的基础；
部分内容物理课中讲过，列入本书是为了进一步巩固加深，充分应用和扩展。

## Slide 4
本章要求:
1.理解电压与电流参考方向的意义；
(参考方向与实际方向的关系:一致;相反)
2. 理解电路的基本定律并能正确应用；
(欧姆定律；基尔霍夫定律)
3. 了解电路的有载工作、开路与短路状态，
理解电功率和额定值的意义；
4. 会计算电路中各点的电位。
第1章 电路的基本概念与基本定律

## Slide 5
1.1 电路的作用与组成部分
(1) 实现电能的传输、分配与转换 (电力系统)
(2)实现信号的传递与处理
放大器
扬声器
话筒
1. 电路的作用(电路的结构形式和所完成的任务多种多样)
电路：电流的通路，
为某种需要，由电工设备或电路元件按一定方式组合而成。
发电机
升压
变压器
降压
变压器
电灯
电动机电炉
...
输电线

## Slide 6
2. 电路的组成部分(三个组成部分)
电源: 提供
电能的装置
负载: 取用
电能的装置
中间环节：传递、分
配和控制电能的作用
发电机
升压
变压器
降压
变压器
电灯
电动机电炉
...
输电线
热能/水能/
风能/核能-----电能
(电池也是常用电源)
电能-----
光能/机械能/热能等

## Slide 7
直流电源
直流电源:
提供能源
信号处理：
放大、调谐、检波、变频等
负载(接收和转换信号的设备)
信号源:
提供信息
2.电路的组成部分
放大器
扬声器
话筒
激励：电源或信号源的电压或电流，它推动电路工作；
响应：由激励所产生的电压和电流。
信息(转换成)------电信号------(还原为)信息
电路分析: 已知电路结构\元件参数，求电路的激励与响应间关系

## Slide 8
理想电路元件：电阻元件、电感元件、电容元件和电源元件等。
分别由相应的参数来表征。
电路图中：各种电路元件都用规定的图形符号表示。
1.2 电路模型
实际电路分析：----分析电路模型（简称电路）
实际电路
电路模型（理想化电路）
突出元件主要的电磁性质
忽略元件次要的电磁性质
由一些 理 想 元 件 组成

## Slide 9
1. 2 电路模型
手电筒的电路模型
例：手电筒
R
+
Ro
(内阻)
E
–
S
+
U
–
I
电池
导线
灯泡
开关
手电筒由电池、灯泡、开关和筒体组成。

## Slide 10
手电筒的电路模型
R
+
Ro
E
–
S
+
U
–
I
电池
导线
灯泡
开关
电池:电源元件，其参数为电动势 E 和内阻Ro；
灯泡: 消耗电能，是电阻元件，其参数为电阻R；
筒体:连接电池和灯泡，其电阻忽略不计，视为是无电阻的理想导体。
开关：控制电路的通断。
电路分析是在已知电路结构和参数的条件下，讨论激励与响应的关系。

## Slide 11
1.3 电压和电流的参考方向
物理中对基本物理量规定的方向（习惯上规定）
1. 电路基本物理量的实际方向
物理量
规 定 方 向
电流 I
正电荷运动的方向
电动势E
(电位升高的方向)
电压 U
(电位降低的方向)
高电位端 低电位端
单 位
kA 、A、mA、μA
低电位端 高电位端
kV 、V、mV、μV
kV 、V、mV、μV
电路的基本物理量: 电流I、电压U和电动势E;
电压和电流的方向: 实际方向和参考方向之分。

## Slide 12
(2) 参考方向的表示方法
电流：
Uab
双下标
电压：
(1) 参考方向
I
E
+
_
在分析与计算电路时，对电量任意假定的方向。
Iab
双下标
2. 电路基本物理量的参考方向
a
R
b
箭 标
a
b
R
I
U
+
_
注：电流的方向客观存在；分析与计算电路时，可任意选定某一方向为电流的参考方向。
分析复杂的直流电路时，一般难于事先判断某支路中电流的实际方向；
交流电路中，电流方向随时间而变化，电路图中无法用一个箭标表示其实际方向。
正负极性
+
–
a
b
U

## Slide 13
实际方向与参考方向一致，电流(或电压)值为正值；
实际方向与参考方向相反，电流(或电压)值为负值。
(3) 实际方向与参考方向的关系
注：参考方向选定后，电流 ( 或电压 ) 值才有正负之分。
若 I = 5A，则电流从 a 流向 b；
例：
若 I = –5A，则电流从 b 流向 a 。
a
b
R
I
a
b
R
U
+
–
若 U = 5V，则电压实际方向从 a 指向 b；
若 U= –5V，则电压实际方向从 b 指向 a 。

## Slide 14
(3) 实际方向与参考方向的关系

## Slide 15
1.4 欧姆定律
U、I 参考方向相同时，
U、I 参考方向相反时，
R
U
+
–
I
R
U
+
–
I
表达式中有两套正负号：
① 式前的正负号由U、I 参考方向的关系确定；
② U、I 值本身的正负则说明实际方向与参考
方向之间的关系。
通常取 U、I 参考方向相同。
U = I R
U = – IR
欧姆定律：流过电阻的电流与电阻两端的电压成正比。
电阻具有对电流起阻碍作用的物理性质（ U一定， R越大，I越小） 。

## Slide 16
解：对图(a)有, U = IR
例：应用欧姆定律对下图电路列出式子，并求电阻R。
对图(b)有, U = – IR
R
U
6V
+
–
2A
R
+
–
U
6V
I
(a)
(b)
I
–2A
电压与电流
参考方向相反
电流的参考方向
与实际方向相反

## Slide 17
电路端电压与电流的关系称为伏安特性。
遵循欧姆定律的电阻称为线性电阻，它表示该段电路电压与电流的比值为常数。
I/A
U/V
o
线性电阻的伏安特性
线性电阻的概念：
线性电阻的伏安特性是一条过原点的直线。

## Slide 18: 1.5 电源有载工作、开路与短路
开关闭合,接通电源与负载
负载端电压
U = IR
特征:
1.5.1 电源有载工作
I
R0
R
+
-
E
U
+
-
I
① 电流的大小由负载决定。
② 在电源有内阻时，I  U 。
或 U = E – IR0
电源的外特性
E
U
I
0
R0<<R 时，则U  E ，
表明：当负载变化时，电源的端电压变化不大，
即带负载能力强。
（电源端电压小于电动势）

## Slide 19
负载端电压：
U = IR
1.电压电流关系：
1.5.1 电源有载工作
或 U = E – IRo
或 UI = EI – I²Ro
P = PE –  P
负载
取用
功率
P = UI
电源
产生
功率
PE = EI
内阻
消耗
功率
P=
I²Ro
电源输出的功率由负载决定。
负载大小的概念:
负载增加指负载取用的
电流和功率增加(电压一定)。
I
R0
R
+
-
E
U
+
-
I
2.功率与功率平衡：

## Slide 20
电源与负载的判别
U、I 参考方向相反，P = UI  0，电源；
P = UI  0，负载。
U、I 参考方向相同，P =UI  0，负载；
P = UI  0，电源。
1. 根据 U、I 的实际方向判别
2. 根据 U、I 的参考方向判别
电源：
U、I 实际方向相反，即电流从“+”端流出，
（发出功率）；
负载：
U、I 实际方向相同，即电流从“-”端流出。
（吸收功率）。

## Slide 25
电气设备的额定值
额定值: 电气设备在正常运行时的规定使用值。
电气设备的三种运行状态
欠载(轻载)： I < IN ，P < PN (不经济)
过载(超载)： I > IN ，P > PN (设备易损坏)
额定工作状态： I = IN ，P = PN (经济合理安全可靠)
1. 额定值反映电气设备的使用安全性；
2. 额定值表示电气设备的使用能力。
例：
灯泡：UN = 220V ，PN = 60W
电阻： RN = 100 ，PN =1 W

## Slide 26
自 习
3）一个月消耗的电能：
解：1）通过点灯的电流为：
2）在220V电压下工作时的电阻为：

## Slide 27
特征:
开关 断开
1.5.2 电源开路
I = 0
电源端电压 ( 开路电压 )
负载功率
U = U0 = E
P = 0
1. 开路处的电流等于零；
I = 0
2. 开路处的电压 U 视电路情况而定。
电路中某处断开时的特征:
I
+
–
U
有
源
电
路
I
Ro
R
+
-
E
U0
+
-
U
+
-

## Slide 28
电源外部端子被短接
1.5.3 电源短路
1. 短路处的电压等于零；
U = 0
2. 短路处的电流 I 视电路情况而定。
电路中某处短路时的特征:
I
+
–
U
有
源
电
路
I
R0
R
+
-
E
U0
+
-
为防止事故发生,
需在电路中接入熔断
器或自动断路器,用来
保护电路。
特征:
电源端电压
负载功率
电源产生的能量全被内阻消耗掉
短路电流（很大）
U = 0
PE = P = I²R0
P = 0

## Slide 29
1.1 电路的作用与组成部分
1.2 电路模型
1.3 电压和电流的参考方向--分析电路的首要步骤！
1.4 欧姆定律
1.5 电源有载工作、开路与短路（电源的工作状态）
小结：
电流的参考方向标识的两种方法
电压的参考方向标识的两种方法
参考方向下，电压/电流数值的正负值的含义
电压和电流参考方向相同/相反的判定方法
电压和电流参考方向相同/相反的欧姆定律
有载工作状态：电路中负载和电源的判定方法
电源开路：关键特征：电流=0
电源短路：关键特征：电压=0