## Slide 1: 第二十一章 触发器和时许逻辑电路
微博：易水两岸灯火阑珊

## Slide 2
组合逻辑电路基本单元：门电路（第二十章）
即时性，无记忆功能
时序逻辑电路：有记忆功能
基本单元：触发器
应用：寄存器和计数器
这章会出一道大题，难度可以在5分到15分不等

## Slide 3
基本RS触发器
规定：Q端的状态为触发器的状态
状态表 Qn（原态）、Qn+1（新态，次态）
RD | SD | Qn+1
1 | 1 | Qn
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
0 | 0 | 禁态
也叫不定，将低电平去掉，输出Q的状态可能是1，可能是0
低电平有效！
直接置1端
直接置0端
我不是很懂这个是干什么用的，
我们就是做实验的时候涉及到这个电路了
考试的时候没有考这个电路

## Slide 4
同步（钟控）RS触发器
R，S是输入，Q，Q是输出，RD，SD一定是在高电平
CP=0时，保持原态
CP=1时，
R | S | Qn+1
0 | 0 | Qn
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 1 | 不定
随S

## Slide 5
主从型JK触发器
J | K | Qn+1
0 | 0 | Qn
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | Qn
记忆功能
随J
翻转
（计数器基本单元）
下降沿触发
波形图怎么画出来的
把所有的下降沿延长下来，看下降沿前面的JK，判断Q的状态
画红色的部分，没有下降沿，保持原态
假设原态为0
重要，大题需要用这个状态表

## Slide 6
D触发器
状态表
D | Qn+1
0 | 0
1 | 1
上升沿触发
假设原态为0
波形图怎么画的
把所有上升沿延长下来
看上升沿前面的D，判断Q的状态

## Slide 7
触发器逻辑功能的转换
将JK触发器转化为D触发器
J | K | Qn+1
0 | 0 | Qn
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | Qn
JK触发器变成T触发器（计数功能）
D触发器实现T’触发器

## Slide 8
下降沿触发
J | K | Qn+1
0 | 0 | Qn
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | Qn
D | Qn+1
0 | 0
1 | 1

## Slide 10
计数器
步骤：
1.先列出控制端的逻辑表达式（时钟方程）
2.列状态表
3.结论（异/同步 几进制 加/减法计数器）
4.画时序图，波形图
检查几遍，
时钟方程写错了，
这道题就白做了
CP | J2=K2=Q0Q1 | J1=K1=Q0 | J0=Q0=1 | Q2Q1Q0
0 | J2=K2=0 | J1=K1=0 | J0=Q0=1 | 0 0 0
1 | J2=K2=0 | J1=K1=1 | J0=Q0=1 | 0 0 1
2 | J2=K2=0 | J1=K1=0 | J0=Q0=1 | 0 1 0
3 | J2=K2=1 | J1=K1=1 | J0=Q0=1 | 0 1 1
4 | J2=K2=0 | J1=K1=0 | J0=Q0=1 | 1 0 0
5 | J2=K2=0 | J1=K1=1 | J0=Q0=1 | 1 0 1
6 | J2=K2=0 | J1=K1=0 | J0=Q0=1 | 1 1 0
7 | J2=K2=1 | J1=K1=1 | J0=Q0=1 | 1 1 1
8 | J2=K2=0 | J1=K1=0 | J0=Q0=1 | 0 0 0
初态000
A | B | F
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
与门的真值表，
帮助我写J2=K2=Q0Q1
J | K | Qn+1
0 | 0 | Qn
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | Qn
同步八进制加法计数器

## Slide 11
CP | J2=K2=Q0Q1 | J1=K1=Q0 | J0=Q0=1 | Q2Q1Q0
0 | J2=K2=0 | J1=K1=0 | J0=Q0=1 | 0 0 0
1 | J2=K2=0 | J1=K1=1 | J0=Q0=1 | 0 0 1
2 | J2=K2=0 | J1=K1=0 | J0=Q0=1 | 0 1 0
3 | J2=K2=1 | J1=K1=1 | J0=Q0=1 | 0 1 1
4 | J2=K2=0 | J1=K1=0 | J0=Q0=1 | 1 0 0
5 | J2=K2=0 | J1=K1=1 | J0=Q0=1 | 1 0 1
6 | J2=K2=0 | J1=K1=0 | J0=Q0=1 | 1 1 0
7 | J2=K2=1 | J1=K1=1 | J0=Q0=1 | 1 1 1
8 | J2=K2=0 | J1=K1=0 | J0=Q0=1 | 0 0 0

## Slide 12
异步计数器
A | B | F
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
CP | J2=Q1Q0 | K2 ＝ 1 | J1 = K1 ＝ 1 | J0 = Q2 | K0 ＝ 1 | Q2Q1Q0
0 | J2=0 | K2 ＝ 1 | J1 = K1 ＝ 1 | J0 = 1 | K0 ＝ 1 | 0 0 0
1 | J2=0 | K2 ＝ 1 | J1 = K1 ＝ 1 | J0 = 1 | K0 ＝ 1 | 0 0 1
2 | J2=0 | K2 ＝ 1 | J1 = K1 ＝ 1 | J0 = 1 | K0 ＝ 1 | 0 1 0
3 | J2=1 | K2 ＝ 1 | J1 = K1 ＝ 1 | J0 = 1 | K0 ＝ 1 | 0 1 1
4 | J2=0 | K2 ＝ 1 | J1 = K1 ＝ 1 | J0 = 0 | K0 ＝ 1 | 1 0 0
5 | J2=0 | K2 ＝ 1 | J1 = K1 ＝ 1 | J0 = 1 | K0 ＝ 1 | 0 0 0
CP=CP0=CP2
CP1=Q0
异步五进制加法计数器
练习的都是加法计数器，
我当时考试的时候考了一个减法计数器