## Slide 1: 第二十章 门电路和组合逻辑电路
微博：易水两岸灯火阑珊

## Slide 2
数制和BCD编制
1.十进制D
2.二进制B（0,1）逢二进一
（1101）B=1×23+1×22+0×21+1×20=（13）D
（101101）B=1×25+0×24+1×23+1×22+0×21+1×20=（43）D
3.十六进制H（0-9，A-F）
（2AF5）H=2×163+10×162+15×161+5×160=（10997）D
4.十进制和二进制的转化
整数部分：除二取余，逆序
小数部分：乘二取整，正序
（25.375）D=（11001.011）B

## Slide 3
5.二进制和十六进制的转化
二到十六：以小数点为界，沿前后两个方向把四位二进制划分为一组，把每一组用
一位等值的十六进制的数代替
（ 101 1110 . 1011 001）B=（5E. B2）H
十六到二：一位十六进制数，用四位二进制数表示
BCD编码 8421 BCD码（0011）
8421
（27）D=（11011）B=（0010 0111）BCD
2 7
二进制与BCD编码是不同的

## Slide 4
与门电路
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0 0
1
0 0 0 0
A | B | F
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
逻辑表达式
F=A·B
真值表
A·A=1
A· =0
A取1和0分别带一下就能明白
0
0
0
全一出一
F
F

## Slide 5
或门电路
A | B | F
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
真值表
逻辑表达式
F=A+B
A+A=A
A+ =1
0 1 0 1 0 1 0 1
0 0 1 1 0 0 0 0
0 1 1 1 0 1 0 1
有一出一
F
F

## Slide 6
非门电路
A | F
0 | 1
1 | 0
真值表
逻辑表达式
F=
F
F

## Slide 7
与非门
逻辑表达式
A | B | F
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
真值表
F
F
F
比较重要，后面用与非门设计逻辑电路

## Slide 8
或非门
逻辑表达式
F
F
A | B | F
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
真值表

## Slide 11
运算律（全都得记下来，千万别记错了）
1.A+B=B+A A·B=B·A
2.A·(B·C)=(A·B) ·C A+(B+C)=(A+B)+C
3.A(B+C)=AB+AC
A+BC=(A+B)(A+C)
证明：(A+B)(A+C)=A·A+A·C+A·B+B·C
=A(1+C+B)+B·C
=A+BC
4. A·A=A A+A=A
5. A+ =1 A· =0
6.
7. 1+A=1 1·A=A
8.吸收律 A+ B=A+B
证明： A+ B= (A+ )(A+B)=A+B（用第三条总结）
9.AB+ C+BC=AB+ C
证明：9.AB+ C+BC=AB+ C+BC(A+ )=AB+ C+BCA+BC =AB(C+1)+ C(1+B)
=AB+ C
10.摩根定律
0·A=0
1·A=A
A·A=A
0+A=A
1+A=1
A+A=A
A+ =1
A+AB=A
A+ B=A+B

## Slide 12
反演定律
·变+
+变·
0变1
1变0
原变量 变 反变量
反变量 变 原变量

## Slide 13
用与非门表示与门，或门，非门
A | B | F
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
与非门真值表

## Slide 15
逻辑函数的表示法
1.真值表2.逻辑表达式（找了吗F=1的写）3.逻辑电路图4.卡诺图
三人表决电路（三个人投票，超过半数就算成功）
A | B | C | F
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
A | B | C | F
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1
设通过为1

## Slide 16
三台电机，1.A动，B必动；2.B动，C必动，否则报警
设报警为1
A | B | C | F
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0

## Slide 17
最小项（标准与项）
1.每项都含有三个输入变量，每个变量是他的因子
2.每项中每个因子以原变量的形式或反变量的形式出现一次
（n个输入变量有2n个最小项）
逻辑函数的化简
1.应用逻辑代数运算法则化简
2.卡诺图化简

## Slide 18
书上p255 例20.5.1

## Slide 20
卡诺图
2 | 22
3 | 23
4 | 24
A
B
0
1
0
1
A
BC
00 01 11 10
0
1
AB
CD
00 01 11 10
00
01
11
10
相邻最小项：2个最小项，只有一个变量分别以原变量和反变量出现，其余变量均相同

## Slide 21
1.圈越大越好
2.圈越少越好
3.“1”可被重复使用，但至少一个“1”没被圈过
4.独立的“1”自己圈
5.卡诺图是闭合的
6.取各个圈中的公共项再相加
卡诺图是闭合的

## Slide 24
卡诺图画圈方法一般是唯一的，考试的时候一般是惟一的
我们看一个特殊的
 |  | 1 | 1
 | 1 | 1 | 
1 | 1 |  | 
1 |  |  | 1
 |  | 1 | 1
 | 1 | 1 | 
1 | 1 |  | 
1 |  |  | 1
AB
CD
AB
CD
00 01 11 10
00 01 11 10
00
01
11
10
00
01
11
10
横着圈竖着圈都可以

## Slide 28
ABCD四台电机，要求：1.A动，B必动；2.CD不能同时动，否则报警，设计报警电路
设报警为1 与非门设计
A | B | C | D | F
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 29
A | B | C | D | F
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
四门考试，A过得1分，否则0分
B过得2分，否则0分
C过得4分，否则0分
D过得5分，否则0分
总分大于等于八分，等证书，与非门实现该电路

## Slide 30
加法器
半加器， 全加器
组合逻辑电路具有即时性，无记忆功能