## Slide 1: 第十八章 直流稳压电源
微博：易水两岸灯火阑珊

## Slide 2
1.整流变压器：将交流电源电压变为符合整流需要的电压
2.整流电流：将交流电压变为单向脉动电压
3.滤波器：减小整流电压的脉动程度，已适合负载的需要
4.稳压环节：稳压输出直流电压，使其尽量不受交流电源波动和负载变化的影响

## Slide 3
单相半波整流电流
整流电路的计算
1.输出电压的平均值U0=0.45U
2.输出电流的平均值I0=0.45U/RL
3.二极管上的平均电流ID=I0
4.二极管上承受的最高反向电压UDRM= U
5.变压器副边电流的有效值I=1.57I0
交流
直流

## Slide 4
单相全波整流电路
整流电路的计算
1.输出电压的平均值U0=0.9U
2.输出电流的平均值I0=0.9U/RL
3.二极管上的平均电流ID=½I0
4.二极管上承受的最高反向电压UDRM= 2 U
5.变压器副边电流的有效值I=0.79I0

## Slide 5
单相桥式整流电路
自己画两遍，这四个二极管你考试的时候不一定能画明白
整流电路的计算
1.输出电压的平均值U0=0.9U
2.输出电流的平均值I0=0.9U/RL
3.二极管上的平均电流ID=½I0
4.二极管上承受的最高反向电压UDRM= U
5.变压器副边电流的有效值I=1.11I0
书p164有一个表格，只讲了前三种

## Slide 6
电容滤波电路
U0的平滑程度取决于时间常数τ=RLC
输出电压的平均值U0=1.2U（全波）
U0=1.0U（半波）只有一个二极管
滤波使U0的波形变的平缓，提高了U0的平均值

## Slide 7
稳压二极管稳压电路
U2=20V，UZ=12V，以下几种情况，判断电路发生了什么故障
1.U0=9V，U0=0.45U2，这个电路变成了单相半波电路，说明二极管
的一个桥臂坏了，C坏了
2.U0=12V，U0=UZ，一切正常
3.U0=18V， U0=0.9U2，单相全波电路，稳压管坏了，电容坏了
4.U0=28.28V，2 U2，负载断了
5.U0=24V， U0=1.2U2，变成了滤波电路，稳压管坏了

## Slide 8
RL=80欧，直流电压表V 的读数为110V，试求（1）直流电流表A是读数（2）整流电流
的最大值（3）交流电压表V1的读数（4）变压器二次电流的有效值。二极管的正向压
降忽略不计。
答案调整了计算顺序